## Slide 1
www.familiaysalud.es
Qué es y para qué sirve el Medidor de flujo espiratorio máximo (FEM o Peak Flow)
Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva.
Pediatra. Grupo de Vias Respiratorias AEPap

## Slide 2: ¿Qué es el FEM? ¿Es un aparato?
www.familiaysalud.es
Es un aparato pequeño , portátil y barato que mide como se expulsa el aire de los pulmones después de hacer una inspiración fuerte.
Su objetivo es medir como está funcionando la vía aérea.

## Slide 3: ¿Como se utiliza el medidor de flujo espiratorio máximo?
www.familiaysalud.es
No se necesitan pinzas nasales
Mejor posición de pie
Poner el indicador a 0
Coger correctamente el medidor, sin interferir con los dedos el indicador
Inspirar profundamente
Colocar la boquilla entre los labios, sellándolos a su alrededor
No toser ni obstruir con la lengua el orificio del medidor
Soplar lo más fuerte y rápido posible (no más de 1 o 2 segundos)
Registrar el dato obtenido
Repetir la prueba 2 veces más y anotar el valor más alto de los tres

## Slide 4: Sistema de semáforo: guía para ayudar a controlar el asma:
Zona verde o zona de seguridad: dice que el FEM es del 80% o más de tu mejor valor personal: tus vías respiratorias están abiertas y libre de obstrucciones.
Zona amarilla o zona de precaución: indica que el FEM está entre el 50% y el 80% de tu valor óptimo: tus bronquios se están cerrando y seguramente has empezado a sentir algún síntoma (tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar…).
Debes seguir las instrucciones de tu plan de acción que te indicarán que tienes que tomar broncodilatadores.
Zona roja o zona de peligro: indica que el FEM es inferior al 50% de tu valor óptimo. Tu plan de acción te indicará que tienes que iniciar la toma de medicación broncodilatadora de forma inmediata.
www.familiaysalud.es

## Slide 5: Recuerda:
Si utilizas los inhaladores para el tratamiento de la crisis de asma y la medición del FEM sigue en la zona roja debes acudir inmediatamente a Urgencias.
Si mejoras , debes continuar con las pautas que te han dado tu pediatra/neumológo
www.familiaysalud.es